## Slide 1: experiment I 實驗一
電 子 電 路 實 驗 一

## Slide 2: List
麵包板(Solderless breadboard )的使用：
1.基本構造(Structure)
2.裝配規則(Rule)
3.常見錯誤(Often wrong)
三用電表的使用：
1.基本操作(Method of operation)
2.注意事項(Notice)
電子元件的認識：
1. 發光二極體 (Light-Emitting Diode；LED)
2.電阻(Resister)

## Slide 3: List
定理的複習：
1.歐姆定理
2.克希荷夫分壓定理及分流定理
電源供應器的使用：
1.基本操作
2.注意事項
三用電表的使用：
1.基本操作

## Slide 4: breadboard structure (麵包板構造)
麵包板是不需經由焊接，即可連接電子元件，進行電性的測量，因此稱為免焊萬用電路板俗稱麵包板。
內部結構是由一些長條形的磷青銅片組成，水平是由25個插孔組成，而垂直線則是每5個插孔為一組。
其連接電子元件之原理，是利用特殊的夾子將所而連接元件夾著，以形成導通之狀態。

## Slide 5: 裝配規則(Rule)
(1)實際麵包板，可用之孔洞。 (2)串聯電阻時之規則。
(3)並聯電阻時之規則。

## Slide 6: 常見錯誤(Often wrong)
常見錯誤之三種狀況：

## Slide 7: 三用電表(Multi-meter)的認識
三用電表的種類：
1.數位式三用電表(Digital Multimeter)
2.指針式三用電表(Multimeter)

## Slide 8: 基本操作
歐姆檔，測量阻值時使用，其中分為200、2K、20K、200K、2M及200M
交流電壓檔，用測量600V及200V以下之交流電壓
電晶體及LED測量檔，可用來分辨FET及LED之腳位問題
立流電壓檔，用測量600V至2V以下之直流電壓
直流電流檔，用測量200mA至2mA以下之直流電流

## Slide 9: 注意事項
使用完畢後，請關至off檔，可必免內部電池的耗損。
量測元件及電路時，若無法預估測量值大小，請先最大值開始測量，避免V或I太大導致保險絲。
請小心使用及愛惜各器材，若造成重大損耗，請自行付責。

## Slide 10: 發光二極體(Light-Emitting Diode；LED)
發光二極體的應用已經是無所不在，深入所有人的日常生活之中，也是節能省電環保的代名詞，除了原有的傳輸控制應用，最近因藍光LED的研發成功，也實現了白光LED產品的出現，而白光LED的出現，對全世界的照明系統產生了革命性的改變，從道路紅綠燈由傳統的白熾燈改為LED燈，到家庭用日光燈改由白光LED燈所取代，大家對於這一新世代的產品充滿希望。
發光二極體的發光原理

## Slide 11: 電阻認識 (Resistor knowledge )
在一個理想的電阻中，電阻值不會隨電壓或電流而改變，亦不會因電流的突然變動而改變。
公式1： R2=R1(1+α1(t1-t2)
每一個電阻器均有其承受的電壓或電流的上限，其電阻大小受於面積及體積之影響。
公式2： R=ρ(L/A)
如果電壓或電流超出了這個範圍，首先電阻器的電阻值會改變（在一些電阻器中可以有劇烈的變動），繼而令電阻器因過熱等情況而損毀。

## Slide 12: 電阻種類 (Resistor type )
定值電阻
(Fixed Resister)
可變電阻
(Variable Resister)
光敏電阻
(Photo-sensitive Resister)
熱敏電阻
(Thermistor)
壓敏電阻
(Varistor)

## Slide 13: Resistor Colour Code I (電阻色碼)
顏色 | 1 十位 | 2 個位 | 3 倍數 | 4 誤差值
黑 | 0 | 0 | ×1 | 
棕 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F)
紅 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G)
橙 | 3 | 3 | ×103 | 
黃 | 4 | 4 | ×104 | 
綠 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D)
藍 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C)
紫 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B)
灰 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A)
白 | 9 | 9 | ×109 | 
金 |  |  | ×10-1 | ±5% (J)
銀 |  |  | ×10-2 | ±10% (K)
透明 |  |  |  | ±20% (M)

## Slide 14: Resistor Colour Code II (電阻色碼)
顏色 | 1 百位 | 2 十位 | 3 個位 | 4 倍數 | 5 誤差值
黑 | 0 | 0 | 0 | ×1 | 
棕 | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F)
紅 | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G)
橙 | 3 | 3 | 3 | ×103 | 
黃 | 4 | 4 | 4 | ×104 | 
綠 | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D)
藍 | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C)
紫 | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B)
灰 | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A)
白 | 9 | 9 | 9 | ×109 | 
金 |  |  |  | ×10-1 | ±5% (J)
銀 |  |  |  | ×10-2 | ±10% (K)
透明 |  |  |  |  | ±20% (M)

## Slide 15: Series and parallel (串聯和並聯)
以下是為串聯起來之R：
電路兩端總電阻值為各電阻之和，即
R=R1+R2+R3+…….+RN
以下是一組並聯的電阻器：
由於所有電阻的電壓相同，根據歐姆定律，它們的電流與電阻屬反比，故
R=R1//R2//R3//…….//RN
………..

## Slide 16: 歐姆定律(Ohm’s law)
歐姆定律為一德國物理學家歐姆所提出：
將一電動勢(E)的電池加於一定值電阻(R)兩端，並使用電流表測量流經電阻之電流(I)。
此定律說明電壓、電流與電阻之間的關係：
+
E
-
+
R
-
I
I
I
I
I
E E
I =  E = I R  R =
R I

## Slide 17: 克希荷夫分壓定理
當電阻於串聯：
(1) RT=R1+R2
(2) I=IR1=IR2
由上式求得：
 E/RT=VR1/R1 得 VR1=E×R1/(R1+R2)
 E/RT=VR2/R2 得 VR2=E×R2/(R1+R2)
+ VR1 -
+
E
-
+
VR2
-
I
IR1
IR2
I
I
+ R1 -
+
R2
-

## Slide 18: 克希荷夫分流定理
當電阻於串聯：
(1) RT=R1//R2= R1R2/(R1+R2)
(2) E=VR1=VR2
由上式求得：
 ITRT=IR1R1 得 IR1=IT×R2/(R1+R2)
 ITRT=IR2R2 得 IR2=IT×R1/(R1+R2)
+
E
-
+
VR1
-
IRT
+
R1
-
+
VR2
-
IR2
+
R2
-
IR2
IR1
IRT
IRT
IRT
IR2

## Slide 19: 電源供應器的使用
V
A
OVER LOAD
5V,3A
+ -
V
A
VOLTAGE CURRENT
MASTER
+ -
VOLTAGE CURRENT
SLAVE
+ -
1.此扭再無按壓時，Master及
Slave分別為獨立的電壓源。
2.當扭按下後，Master及
Slave則為同步電壓源。
此組電壓源為一定值電壓、
定值電流，分別為5伏特(V)
及3安培(A)。

## Slide 20: 三用電表的使用
電阻的量測：
電流的量測：

## Slide 21: 三用電表的使用
總電壓的量測：
+ VR1 -
+
E
-
+
VR2
-
+ R1 -
+
R2
-
+ R1 -
+ R2 -
端電壓的量測：

## Slide 22: 三用電表的使用
總電流的量測：
+
E
-
+
VR1
-
+
R1
-
+
VR2
-
IR2
+
R2
-
IR1
IRT
+ R1 -
+ R2 -

## Slide 23: 三用電表的使用
分電流的量測：
+
E
-
+
VR1
-
+
R1
-
+
VR2
-
IR2
+
R2
-
IR1
IRT
+ R1 -
+ R2 -

## Slide 24: 實驗一 電阻數值
3.分壓法 & 4.分流法(計算結果請取至小數點第二位)
第一個人測：R1= 橙白紅金、 R2=灰紅棕金、R3=藍紅紅金
第二個人測：R1= 黃紫紅金、 R2=白棕棕金、R3=藍灰紅金
第三個人測：R1= 灰紅棕金、 R2=黃紫紅金、R3=綠棕棕金